Заключение

комиссии Обнинского ГНТС по проведению

эколого-технологической экспертизы проекта размещения

в городе Обнинске стеклотарного завода

ООО «Компания Прогресс»

Для проведения экспертизы в распоряжение комиссии ГНТС Обнинским городским собранием были предоставлены следующие материалы:

– раздел 8 «Перечня мероприятий по охране окружающей среды в проекте строительства стеклотарного завода ООО«Компания Прогресс» в промышленной зоне «Мишково» г. Обнинск», книга 1 и книга 2 (без запрошенных данных о сбросах и размещению отходов завода);

– техническая справка ГУ «НПО «Тайфун» с результатами выполненной специалистами ГУ «НПО «Тайфун» оценки воздействия стеклотарного завода ООО «Компания Прогресс на загрязнение атмосферного воздуха при размещении завода» в промышленной зоне «Мишково» г. Обнинска.

На основе анализа представленных материалов комиссия отмечает:

1. Результаты расчетов загрязнения атмосферного воздуха стеклотарным заводом, проведенных разработчиками книги 1 из ООО«НИИС» г. Гусь-Хрустальный, Владимировской обл. для штатного режима работы в соответствии с техническими требованиями стеклотарного завода ООО «Компания Прогресс», и аналогичных проверочных расчетов, выполненных  сотрудниками ГУ «НПО «Тайфун»,  совпадают в пределах расчетных погрешностей. Совпадение указывает на корректность расчетов, проведенных разработчиками.

2. Расчеты подтвердили, что размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) стеклотарного завода ООО «Компания Прогресс» не превышает 100м.

3. ГУ «НПО «Тайфун» были выполнены оценки возможных изменений среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе жилой зоны за счет выбросов стеклотарного завода. Оценки проводились для заявленных параметров воздействия, при этом изменения характеристик выброса загрязняющих веществ, связанные с нарушениями технологического процесса завода, качества используемого сырья и т.п.,  не учитывались.

Выполненные оценки показали незначительность влияния выбросов завода на уровень среднегодовых концентраций при отсутствии нарушений технологического процесса.

В частности, с учетом розы ветров при направлениях ветра со стороны стеклотарного завода на жилые районы г. Обнинска (С, СВ, В) среднегодовые концентрации диоксида азота, объемы выбросов которого значительно больше объемов выбросов других загрязняющих веществ, более, чем на порядок ниже среднесуточных ПДКсс. Очевидно, что выбросы такого масштаба не окажут заметного влияния на качество атмосферного воздуха. При других направлениях ветра концентрации диоксида азота более чем в 3 раза ниже ПДКсс и также заметного влияния на качество атмосферного воздуха не окажут.

3. Следует отметить, что использованные разработчиками данные Калужского ЦГМС по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе взяты из документа: «Фоновые концентрации для городов, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы». В соответствии с этим документом фоновые концентрации используются в тех случаях, когда нет данных наблюдений.

Город Обнинск не подходит под эту категорию. Фоновое загрязнение атмосферного воздуха для г. Обнинска согласно п. 2.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (СПб, 2005) следует определять по результатам сводных расчетов загрязнения атмосферы города (региона) на основе действующего в оперативном режиме компьютерного банка данных о выбросах промышленности и автотранспорта города.

Разработчикам представленных документов (ООО «НИИС» г. Гусь Хрустальный, Владимировской обл.), следовало бы обратить на это внимание и затребовать исходные данные в соответствии с существующими стандартами. Тем более что, как показали расчеты, в Обнинске фоновые концентрации вносят значимый вклад в загрязнение атмосферного воздуха, а по некоторым веществам вообще определяют его загрязнение.

Комиссия рекомендует ГНТС обратиться в Администрацию города Обнинска по следующим вопросам:

1. Обеспечения мониторинга состояния окружающей среды в городе, включая организацию на постоянной основе автоматического стационарного пункта наблюдения за состоянием окружающей среды в районе промышленной зоны «Мишково».

2. Организации определения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Обнинска каждые 3–5 лет в соответствии с требованиями Росгидромета (РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы).

Подписи членов комиссии Обнинского ГНТС:

В.С Анисимов

В.Г. Булгаков

Г.К. Игнатенко

А.П. Сорокин

И.Л. Шкарупа